## Slide 1
显示
所有灯实时光功率；
所有灯电压；
所有灯电流；
4个测温点温度
参数输入
LED光源总开关；
固定亮度灯开关；
可变亮度灯功率；
外围部件控制
转台
室内照明
空调系统
电动天窗
摄像头
外部通讯
接收远程控制指令或远程桌面
反馈光源工作状态（包括显示的所有内容）
一期需求
二期需求
上位机软件需求

## Slide 2
总体框架
功能面板1
功能面板2
功能面板3
功能面板4
功能面板1
说明：
1、通过标签或菜单等方式选择不同功能面板。
2、一期软件只需要两个主要功能：参数输入和显示。外围部件控制和外部通信应留有对应位置，但可暂不开发。

## Slide 3
绿光（525nm）
W
300
红光（630nm）
W
100
红外（810nm）
W
100
功能面板1：LED光源控制（主界面）
说明：1、每个固定亮度LED模组光功率均为10W，以输入绿光300W为例，软件自动打开1~30号模组。
2、经过长期使用，部分模组可能会出现功率严重下降，或接触不良的情况，这时需要跳过部分LED模组。因此，需要上面代表各LED模组的圆圈可以通过逐个点击，实现独立开关功能。
3、实时功率显示为LED实际返回值固定亮度+可变亮度的总和。
可变亮度共12个LED模组
固定
亮度
共120个LED模组
W
3
W
0
……
绿光实时总功率
W
302.8
红光实时总功率
W
100.1
红外实时总功率
W
100.0
测温点1：XX℃
测温点2：XX℃
测温点3：XX℃
测温点4：XX℃

## Slide 4
功能面板2：LED光源状态
光功率（W）
电流（A）
电压（V）
以绿光为例，显示LED模组开关状态和返回参数值：
10
0.35
3.5
……
……
……
……
……
……
……
（可变亮度LED模组）

## Slide 5
其他说明：
1、LED光源的发光模式应有两种配置方式：提前设置保存好可以直接调用的，或可以用户自定义。
2、LED光源的全部状态参数应可以保存，包括全时间状态的功率、电流、电压、温度参数。

## Slide 6: 程序结构
底层硬件
Model
Presenter
Viewer
控制LED
LED状态

## Slide 7: 程序结构
Model层
LEDBoardCom类
SendCmd
ReceiveStats
MakeCmd
ParseStats
FileSysIOClass
ReadCfgFile
WriteCfgFile
WriteLEDStatsFile
VerifyVersion
Logger